叉车自行检查报告

（样板）

使用单位名称：

自行检查日期：

叉车自行检查报告

| 使用单位 |  |
| --- | --- |
| 制造单位 |  |
| 改造单位 |  |
| 车辆名称 |  | 产品型号 |  |
| 额定起重量 | （kg） | 产品编号 |  |
| 车辆牌号 |  |
| 检查依据 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022） |
| 说明 | □ 1、经自行检查，车辆符合《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）的要求； 2、此车辆不在易燃易爆场所使用； 3、此车辆的用途、使用环境符合其设计制造及《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）中相关要求。 |
| 备注 |  |
| 检查人员 | 日期： 年 月 日 | 使用单位（签章） |
| 安全管理人员 | 日期： 年 月 日 |  |

| 序号 | 检验项目 | 检 验 内 容 | 检验 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1技术资料审查 | 定期检验资料 |  |  |
|  | 2 检查 2 检查 2 检查 | 2.1 结构型式 | 叉车主参数、结构型式 |  |  |
|  |  | 2.3 整车外观检查 | 叉车车架编号 |  |  |
|  |  |  | 叉车仪表 |  |  |
|  |  |  | 叉车车容、车貌及各部机件完整性 |  |  |
|  |  |  | 车牌固定及设备信息 |  |  |
|  |  | 2.4主要受力结构件检查 | 主要受力结构件焊缝外部的宏观检查 |  |  |
|  |  |  | 主要受力结构件 |  |  |
|  |  | 2.6 铭牌和安全标志检查 | 叉车铭牌、载荷曲线和安全标志的内容 |  |  |
|  |  |  | 叉车铭牌、载荷曲线和安全标志的位置 |  |  |
|  |  | 2.8 动力系统检查 | 蓄电池叉车的蓄电池盖板安装 |  |  |
|  |  |  | 防止罩壳意外关闭的装置 |  |  |
|  |  |  | 发动机（行走电机）运转情况 |  |  |
|  |  |  | 动力系统线路无漏电，管路无漏水、漏油 |  |  |
|  |  |  | 发动机（行走电机）的安装及连接部位状况 |  |  |
|  |  |  | 车用气瓶 |  |  |
|  |  | 2.9 传动系统检查 | 静压传动叉车启动发动机时的制动状态 |  |  |
|  |  |  | 机械传动和液力传动的内燃叉车启动时传动装置的状态 |  |  |
|  |  |  | 传动系统运转情况 |  |  |
|  |  |  | 变速箱可靠性 |  |  |
|  |  |  | 离合器性能 |  |  |
|  |  | 2.10 行驶系统检查 | 同一轴上的轮胎一致性 |  |  |
|  |  |  | 轮辋完整性及安装 |  |  |
|  |  |  | 车架及前后桥的连接 |  |  |
|  |  |  | 轮胎胎面、胎壁和胶层 |  |  |
|  |  | 2.11 转向系统检查 | 转向系统性能 |  |  |
|  |  |  | 转向机构控制装置的动作 |  |  |
|  |  |  | 转向机构状况 |  |  |
|  |  | 2.12 液压系统检查 | 液压管路的布置 |  |  |
|  |  |  | 液压系统密封性能 |  |  |
|  |  | 2.13 制动系统检查 | 行车、驻车制动系统的设置 |  |  |
|  |  |  | 坐驾式叉车制动控制装置的独立性 |  |  |
|  |  |  | 站驾式和步驾式叉车制动装置的自动闭合功能 |  |  |
|  |  |  | 驻车制动系统制动方式 |  |  |
|  |  | 2.14 电气和控制系统检查 | 叉车的启动 |  |  |
|  |  |  | 电动叉车电气系统双线制 |  |  |
|  |  |  | 坐驾式平衡重式和侧面式叉车照明和信号装置 |  |  |
|  |  |  | 电动叉车的紧急断电装置 |  |  |
|  |  |  | 蓄电池叉车充电、插接器 |  |  |
|  |  |  | 电气部件及线路的带电部分 |  |  |
|  |  |  | 控制装置性能 |  |  |
|  |  |  | 货叉防滑移和脱落装置 |  |  |
|  |  |  | 各运动机构的配合 |  |  |
|  |  |  | 起升链条 |  |  |
|  |  | 2.16 安全保护与防护装置检查 | 叉车安装护顶架（司机室） |  |  |
|  |  |  | 叉车警示装置 |  |  |
|  |  |  | 叉车后视镜、视频监视装置 |  |  |
|  |  |  | 司机防护约束装置 |  |  |
|  |  |  | 叉车刮水器 |  |  |
|  |  |  | 下降限速、门架前倾自锁和防止爆管装置 |  |  |
|  |  |  | 起升防越程装置 |  |  |
|  |  |  | 挡货架开口尺寸 |  |  |
|  |  |  | 车轮防护装置 |  |  |
|  |  |  | 步驾式叉车防起升措施 |  |  |
|  |  |  | 步驾式叉车舵柄防止挤压装置 |  |  |
|  |  |  | 步驾式叉车站板自动折叠功能或保护装置 |  |  |
|  |  |  | 步驾式叉车运行速度 |  |  |
|  |  |  | 叉车护顶架（司机室） |  |  |
|  |  | 2.17 安全监控装置检查 | 司机坐(站)姿状态感知系统（ 2023年12月1日后新生产出厂的叉车） |  |  |
|  |  |  | 司机权限信息采集器（ 2023年12月1日后新生产出厂的叉车） |  |  |
|  | 3 试验 | 3.5 制动性能试验 | 坡道驻车制动试验 |  |  |
|  |  |  | 制动距离测定 |  |  |